## Slide 1
실외기실
에어컨
에어컨
에어컨
에어컨
<에어컨>
서대문구 북아현동 1011
(북아현로1길 50)
신촌 푸르지오
103동1501호
(출입시 주차장 안 우측)
*공통사항
지정된 엘리베이터 만 사용(좌측)
*체크사항
기존 에어컨 배관
사용여부
에어컨 기기 타공시
높이 확인
기존 실외기실
배관라인
위치 확인후 협의
전기선 선로 확인 및 증설여부

## Slide 2
<전기>
서대문구 북아현동 1011
(북아현로1길 50)
신촌 푸르지오
103동1501호
(출입시 주차장 안 우측)
*공통사항
지정된 엘리베이터 만 사용(좌측)
*체크사항
매입등 연장시
기존 매입등과 연결여부 확인
(램프5700K)
전자스위치 연결시
잔상현상 체크
스위치 분리 체크
*선로 연장 및 이설시
난방 배관도
반드시 확인
전기 이설
외부 기존 아일랜드 위치
단독 전기확인
인덕션 및 식세기 위치
이동(바닥 난방 확인)
기존 벽면 철거후 좌측벽으로 전기 이설
(전자스위치,온도조절기
/바닥 난방 확인)
분전함
기존 분전함
단독전기 사용 여부 및
위치 확인
(유리 주의)
전기 이설
콘센트 이설

## Slide 3
우물천장 메꿈(기존 몰딩 제거)
천장
몰딩 이동
석고 덧방
기존 타일 깨진 부위(떡가배)
주방도면 위치 우측
가벽 설치
12T 양방MD 또는 석고 마감
깊이 700(내경 상부 보강)
서대문구 북아현동 1011
(북아현로1길 50)
신촌 푸르지오
103동1501호
(출입시 주차장 안 우측)
*공통사항
지정된 엘리베이터 만 사용(좌측)
*체크사항
에어컨 공정에서
타공시
기존 에어컨 배관라인
또는 신규 배관라인
점검구 보강작업
주방타일 부위는
확인후
철거후 덧방 또는
레벨 맞는 상태로 평탄화 작업
*천장몰딩 재사용
<목공>

## Slide 4
서대문구 북아현동 1011
(북아현로1길 50)
신촌 푸르지오
103동1501호
(출입시 주차장 안 우측)
*공통사항
지정된 엘리베이터 만 사용(좌측)
*체크사항
기존 발코니 상태가 좋지 않음
결로와 곰팡이가 많이 있어서 최대한 지우고 밑작업 진행
색상 진주색
걸레받이 유성
(연한 그레이 요청)
내부 실리콘 부위도 같이 뿌릴것
*타일 재사용/샤시 재사용(리폼X)
*현관진입시 문턱과
유리 주의
<탄성코트>

## Slide 5
경기도 수원시 영통구 영통로200번길 156
방죽마을 영통 뜨란채
1004동 302호
(정문 출입만 가능/
출입문 들어가서
좌측길)
1층 302 열쇠 4739종
현관 9495* 입니다 )
열쇠 4739 종
현관 9495* 입니다
*체크사항
각위치 센터 설치
(벽에서벽까지/또는
기둥에서 기둥까지
천장 타공 작업시
치수 기재
에어컨 전기(전기업체 별도요청함)
<철거>
타일철거X
기둥마감 및
장식 선반 전체 철거
건조대 철거
확장 공사
확장 공사
실외기실
분전함
배관부분 협의

## Slide 6
경기도 수원시 영통구 영통로200번길 156
방죽마을 영통 뜨란채
1004동 302호
(정문 출입만 가능/
출입문 들어가서
좌측길)
1층 302 열쇠 4739종
현관 9495* 입니다 )
열쇠 4739 종
현관 9495* 입니다
*체크사항
확장공사 단열작업
문틀 재사용 문선몰딩
30미리(필름마감)
걸레받이 작업
<철거>
타일철거X
기둥마감 및
벽걸이 티비
확장 공사
확장 공사
실외기실
출현관 문틀 도어다리 덧뎀
현관 벽면 덧방
입구방 히든도어 및 벽체 설치(필름마감)
거실입구 상부 아치디자인
에어컨박스설치 및 간접등
가벽설치
타일덧방
하부 각재 설치
싱크대 벽면 선반2개
터닝도어
간접 등박스

## Slide 7
경기도 수원시 영통구 영통로200번길 156
방죽마을 영통 뜨란채
1004동 302호
(정문 출입만 가능/
출입문 들어가서
좌측길)
1층 302 열쇠 4739종
현관 9495* 입니다 )
열쇠 4739 종
현관 9495* 입니다
*체크사항(전체 주백색/욕실제외)
전실,현관 센서(사각엣지)
거실복도,입구방 복도 매입등(3인치/천고 약60미리)
에어컨 박스 간접등(T5)
에어컨 박스 하부 매입등(에어컨 양옆)
거실/안방 벽면 간접등
방등(엣지)
거실 1:2:1 (엣지)
발코니 (사각엣지)
욕실 6인치 방습2개씩 총4개
<철거>
확장 공사
확장 공사
실외기실
전기 이설작업 있음(입구방,아트월기둥/통신,콘센트등)
욕실 거울조명
주방 독립형 차단기 2개(인덕션,식세기)
에어컨박스 간접등
가벽설치
터닝도어
간접 등박스